## Slide 1
13. 可编程逻辑器件
Read-Only Memories
Programmable Logic Arrays
Programmable Arrays Logic
Complex Programmable Logic Devices
Field-Programmable Gate Arrays
VHDL-5

## Slide 2
常用组合电路的VHDL设计
常用时序电路的VHDL设计

## Slide 3
常见组合电路的VHDL设计
（一）门电路
（二）译码器
（三）数据选择器
（四）加法器
（五）三态门及缓冲器
(六) 奇偶校验

## Slide 4
（一） 门电路
常见组合电路的VHDL设计
1） 2输入与非门
方法1
方法2

## Slide 5
数据类型
特点：
在程序包 std_logic_1164中预定义的数据类型包括——
标准逻辑位std_logic
标准逻辑矢量std_logic_vector
新制定的标准化数据类型
也是数组类型

## Slide 6
std_logic、std_logic_vector 特点
此类信号能够更清楚地表现电路中的实际电平情况；
设置有解决总线冲突问题的专用函数；
当多个电平连接到同一接点上的时候，可以根据该判决函数决定连接点状态。

## Slide 7
一条总线上有多个信号源，以相同强度对其驱动时，将产生总线竞争（总线冲突）。
此时总线上的信号电平可能是一个不能具体确定的逻辑电平,引入不确定的值“X”来表示这种错误状态。.
对双向数据总线而言,总线驱动器的输出需要一个特殊的状态（高阻状态）
利用高阻状态,可以使总线被多个设备所共享,能实现数据总线的双向操作,高阻态表示为“Z”状态
0
1
X：可以是0，也可以是1，当前到底是什么值不确定。
引入X可以表示系统的初始状态

## Slide 8
std_logic、std_logic_vector ：8值逻辑
数据范围( X, 0, 1, Z, W, L, H, -), 用于逻辑运算
可综合的
程序包内所定义的内容皆为大写，在使用这些电位时，必须以大写方式来处理

## Slide 9
std_logic、std_logic_vector：判决函数表

## Slide 10
常见组合电路的VHDL设计
2） 反相器
方法1
方法2

## Slide 11
常见组合电路的VHDL设计
3） 异或门
=1
a
b
y
方法1
方法2

## Slide 12
（一）门电路
（二）译码器
（三）数据选择器
（四）加法器
（五）三态门及缓冲器
(六) 奇偶校验

## Slide 13
（二）译码器
3 : 8 译码器

## Slide 14
（一）门电路
（二）译码器
（三）数据选择器
（四）加法器
（五）三态门及缓冲器
(六) 奇偶校验

## Slide 15
（三）数据选择器

## Slide 16
（一）门电路
（二）译码器
（三）数据选择器
（四）加法器
（五）三态门及缓冲器
(六) 奇偶校验

## Slide 17
（四）加法器
半加器
常见组合电路的VHDL设计

## Slide 18
（四）加法器
全加器
常见组合电路的VHDL设计

## Slide 19
（一）门电路
（二）译码器
（三）数据选择器
（四）加法器
（五）三态门及缓冲器
(六) 奇偶校验

## Slide 20
（五）三态门及缓冲器
常见组合电路的VHDL设计
三态门

## Slide 21
（五）三态门及缓冲器
单向总线缓冲器
方法1

## Slide 22
（五）三态门及缓冲器
单向总线缓冲器
方法2
常见组合电路的VHDL设计

## Slide 23
双向总线缓冲器

## Slide 24
（一）门电路
（二）译码器
（三）数据选择器
（四）加法器
（五）三态门及缓冲器
(六) 奇偶校验

## Slide 25
（六）8位奇偶校验电路
LIBRARY IEEE；
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY parity_check IS
PORT (a:IN STD_LOGIC_VECTOR (7 DOWNTO 0);
y:OUT STD_LOGIC);
END parity_check ;
ARCHITECTURE rtl OF parity_check IS
BEGIN
PROCESS(a)
VARIABLE tmp:STD_LOGIC;
BEGIN
tmp := ’0’;
FOR I IN 0 TO 7 LOOP
tmp := tmp XOR a(I);
END LOOP;
y <= tmp;
END PROCESS;
END rtl;

## Slide 26
常见时序电路的VHDL设计
（一）触发器
（二）寄存器
（三）计数器

## Slide 27
（一）触发器
常见时序电路的VHDL设计
异步清零D触发器

## Slide 28
（一）触发器
异步清零JK触发器

## Slide 29
（一）触发器
（二）寄存器
（三）计数器

## Slide 30
（二）寄存器
串行输入、串行输出移位寄存器
Gegerate语句产生8个D触发器元件

## Slide 31
进程(process)语句
信号赋值语句
块语句（block）
Generate语句
元件例化语句
避免多段相同结构程序的重复书写
1. 顺序语句
2. 并发语句

## Slide 32
generate语句
——并发描述语句
与顺序描述语句Loop一样用于循环执行某项操作，产生多个相同的结构，通常与For一起使用.
注意：GENERATE中循环操作的上界和下界都必须是静态的
label: FOR 变量 IN range GENERATE
并发处理语句；
END GENERATE;
语法结构

## Slide 33
generate语句
For—generate与For— Loop语句不同：
For—generate语句中所列的是并发处理语句，与书写顺序无关。
语句结构中不能有EXIT和NEXT。
循环变量是局部变量、临时变量，由语句自动 生产，不需要定义。
label: FOR 变量 IN range GENERATE
并发处理语句；
END GENERATE;

## Slide 34
generate语句
在generate语句使用过程中，容易出现多值驱动问题，下面的代码是可以正常综合的
下面情况编译器会提示多驱动错误，同时停止编译
OK: FOR i IN 0 TO 7 GENERATE
Output(i) <= ‘1’ WHEN (a(i) and b(i)) = ‘1’ ELSE ‘0’;
END GENERATE;
NotOK: FOR i IN 0 TO 7 GENERATE
accum <= “11111111” WHEN (a(i) and b(i)) = ‘1’ ELSE “00000000”;
END GENERATE;
NotOK: FOR i IN 0 TO 7 GENERATE
accum <= accum + 1 WHEN x(i) = ‘1’;
END GENERATE;

## Slide 35
entity FOR_3 is
port ( CLK: in STD_LOGIC;
DIN: in STD_LOGIC;
RESET: in STD_LOGIC;
Q: inout STD_LOGIC_VECTOR (0 to 3)
);
end FOR_3;
architecture FOR_3_arch of FOR_3 is
Begin
process (CLK,RESET)
begin
if RESET = '0' then
Q <= "0000";
elsif CLK'event and CLK = '1' then
Q(0) <= DIN;
for i in 1 to 3 loop
Q(i) <= Q(i-1);
end loop;
end if;
end process;
end FOR_3_arch;
（二）寄存器
串行输入、并行输出移位寄存器

## Slide 36
Process (clk, load)
begin
if load='0' then
q<=din;
dout<='0';
elseif clk'event and clk='1' then
for i in 1 to 4 loop
q(i)<=q(i-1);
end loop;
dout<=q(3);
end if;
end process;
并入串出的移位寄存器设计
（二）寄存器
常见时序电路的VHDL设计

## Slide 37
常用电路设计——双向寄存器
architecture Behavioral of reg4 is
signal temp : std_logic_vector ( 3 downto 0);
BEGIN
process (wr,rd,cs,data)
begin
if (wr = '1' and cs ='1' and rd= '0') then
temp<= data;
elsif (wr = '0' and rd= ‘1' and cs ='1') then
data<=temp;
else data<= “ZZZZ”;
end if;
end process;
End Behavioral

## Slide 38
（一）触发器
（二）寄存器
（三）计数器

## Slide 39
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity counter is
port ( clk: in std_logic;
digit: out integer range 0 to 9);
end counter;
architecture counter of counter is
begin
count: process (clk)
variable temp: integer range 0 to 10;
begin
if(clk’event and clk=‘1’) then
temp:=temp+1;
if(temp=10) then temp:=0;
End if
End if
digit<=temp;
end process count;
End counter;
模10计数器
计数器
clk
Digit(3:0)

## Slide 40
将信号改为变量
信号与变量赋值语句
常见问题——

## Slide 41
例:4选1数据选择器设计
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY mux4 IS
PORT (i0, i1, i2, i3, a, b : IN STD_LOGIC;
q : OUT STD_LOGIC);
END mux4;
ARCHITECTURE body_mux4 OF mux4 IS
signal muxval : integer;
BEGIN
process(i0,i1,i2,i3,a,b)
begin
muxval <= 0;
if (a = '1') then
muxval <= muxval + 1;
end if;
if (b = '1') then
muxval <= muxval + 2;
end if;
case muxval is
when 0 => q <= i0;
when 1 => q <= i1;
when 2 => q <= i2;
when 3 => q <= i3;
when others => null;
end case;
end process;
END body_mux4;
Why ????
case muxval is
when 0 => q <= i0;
when 1 => q <= i1;
when 2 => q <= i2;
when 3 => q <= i3;
when others => null;
end case;
end process;
END body_mux4;

## Slide 42
LIBRARY IEEE;
USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
ENTITY mux4 IS
PORT (i0, i1, i2, i3, a, b : IN STD_LOGIC;
q : OUT STD_LOGIC);
END mux4;
ARCHITECTURE body_mux4 OF mux4 IS
BEGIN
process(i0,i1,i2,i3,a,b)
variable muxval : integer range 0 to 3;
begin
muxval := 0;
if (a = '1') then
muxval := muxval + 1;
end if;
if (b = '1') then
muxval := muxval + 2;
end if;
case muxval is
when 0 => q <= i0;
when 1 => q <= i1;
when 2 => q <= i2;
when 3 => q <= i3;
when others => null;
end case;
end process;
END body_mux4;

## Slide 43
1.禁止在一个进程中存在两个寄存器描述。×
常见问题——

## Slide 44
2.禁止使用IF语句的ELSE项。×
×
常见问题——

## Slide 45
3.寄存器描述中必须将值代入信号
常见问题——

## Slide 46
13. 可编程逻辑器件
Read-Only Memories
Programmable Logic Arrays
Programmable Arrays Logic
Complex Programmable Logic Devices
Field-Programmable Gate Arrays
VHDL-5