## Slide 1
数字世界精彩无限

## Slide 2
数字逻辑设计
李琼
计算机科学与技术学院
哈尔滨工业大学

## Slide 3
教 师：李 琼
单 位：计算机学院. 信息对抗技术研究所
联系方式：13684601868 ，qiongli@hit.edu.cn
办公室： 科学园2A-1526
助 教： 杨智宇
联系方式：15244669658，273868471@qq.com

## Slide 4
课程名称： 数字逻辑设计
上课时间、地点：1-11周，周一5-6节，正心424
周三3-4节，正心424
实验时间、地点：7-12周，5-6节，G712
考试时间： 13周，周一 15:45-17:45
考试地点： 正心12

## Slide 5
主要学习目标：
  培养和提高计算机专业人才的抽象思维能力及逻辑设计能力
  在掌握主要逻辑部件的分析和设计的基础上，能进一步运用标准的集成电路及可编程逻辑器件进行数字系统的设计
  提高学生对硬件设计的兴趣，为进一步学习计算机组成原理等后续课程打下良好基础
主要教材及参考书：
  教材：Charles Roth 著，解晓萌 等译．逻辑设计基础. 机械工业出版社.
  参考书：王玉龙 编著. 数字逻辑实用教程. 清华大学出版社. 2012.

## Slide 6
概述、数制系统
布尔代数
布尔代数的应用
卡诺图
多级门电路
组合电路的分析与设计
数据选择器和译码器等
锁存器与触发器
寄存器和计数器
时序电路分析
用MSI设计时序电路
用触发器设计时序电路
异步时序电路设计
实 验
门电路逻辑功能测试及应用
译码器、数据选择器及组合逻辑电路
用MSI设计时序逻辑电路I
用MSI设计时序逻辑电路II
组合逻辑电路的仿真设计
时序逻辑电路的仿真设计

## Slide 7
考核方式：
累加式评分：
课后作业（10%）+大作业（12%）+实验（28%）+期末考试（50%）
大作业以小组合作方式完成，2-3人一组，给定多题任选，12分满分
期末考试统一出题、统一批卷

## Slide 8
Unit 1
概 述

## Slide 9
基本概念
数制系统
二进制编码
  BCD码（BCD code）
  余3码（Excess-3 code）
  格雷码（Gray code）
1 概 述

## Slide 10
1. 模拟信号——在时间、幅度上是连续的
例子：语音信号
基本概念
1
0
1 1
0 0 0
1
2. 数字信号——在时间、幅度上是离散的

## Slide 11
模拟信号：时间和幅度都是连续的
数字信号：时间和幅度都是离散的

## Slide 12: 模拟信号和数字信号之间的转换
模拟信号
离散时间信号
数字信号
抽样
量化
插值

## Slide 13
3. 脉冲波形
基本概念

## Slide 14
1
0
1 1
0 0 0
1
4. “0” 和 “1”
  代表两种状态
0 : 表示某个范围的低电压 （如 <0.4V）
1 : 表示某个范围的高电压 （如 >2.4V）
  在开关电路中
  0 : 开关断开
  1 : 开关闭合
基本概念

## Slide 15
5. 应用
  逻辑运算: 与、或、非…….
逻辑推理判断
  举重比赛的评判电路
  自动售饮料机电路
  …….
基本概念
Notes: 杠铃完全举起的裁决由每一名裁判按下自己面前的按钮来确定。只有当两名以上裁判判定成功，并且其中一名为主裁判时，表明成功的灯才亮

## Slide 16
光电转换
整形放大
逻辑门
计数器
⑥
②
③
译码器
④
显示器
秒脉冲发生器
⑤
①
②
③
④
⑤
0100
⑥
1s
①
逻辑设计的例子

## Slide 17
数字系统中为什么使用二进制？
    对电器元件要求不高
    电路简单
    可靠稳定
    便于计算机处理
基本概念
数字系统有何优点？
    抗干扰能力强
    更高的准确度和精确度

## Slide 18
数字系统设计的层次
数字系统设计
System Design
Logic Design
Circuit Design
划分成子系统
确定各子系统特性
各子系统之间的互联及控制方式
例子: 计算机的系统设计--
  运算单元、控制单元、存储单元, 输入输出设备…….
  各个子系统之间的互连及控制

## Slide 19
例子: 加法器的设计——
如何选用逻辑门和触发器设计实现
如何实现各子系统的逻辑功能
子系统中各功能模块的互连及控制
数字系统设计
System Design
Logic Design
Circuit Design
数字系统设计的层次

## Slide 20
确定特定部件之间连接
目前的电路设计主流方法 —— 集成电路！
数字系统设计
System Design
Logic Design
Circuit Design
例子: 逻辑门、触发器的设计--
  二极管、三极管、电阻…..
  各逻辑器件的互连
数字系统设计的层次

## Slide 21
基本概念
数制系统
二进制编码
  BCD码（BCD code）
  余3码（Excess-3 code）
  格雷码（Gray code）
1 概 述

## Slide 22
数制：用一组符号和规则表示数的方法
基：用来表示数的数码的集合称为基（如：0—9）
基数：表示数的数码集合的大小称为基数(如：十进制的基数为10)
权 ：即数中某一位上的1所表示数值的大小（所处位置的价值）。如，十进制的123，1的位权是100，2的位权是10，3的位权是1。
相关概念

## Slide 23
二进制
1001 = ？
对于任意一个二进制数N, 用位置记数法可表示为:
(N)2=(an-1 an-2 … a1 a0. a-1 a-2… a-m)2
用权展开式表示为
(N)2 = an-12n-1+an-22n-2 +…+ a121+a020+a-1  2-1+a-22-2+…+a-m2-m
ai=0或1； n为整数部分的位数；m为小数部分的位数.

## Slide 24
二进制的特点
只有两个数码, 很容易用物理器件来实现
运算规则简单
使用逻辑代数这一数学工具
节省设备
1）设n：数的位数， R：基数 ，
最多可表达的数： Rn个； Rn个数所需设备量： nR。
例：n=3，R=10，(R)10n=103=1000
nR=3×10= 30
令Rn≥1000 且 R=2，即 2n≥1000，得 n=10 (Rn=1024)
nR=10×2= 20
2）Rn一定时，nR的极小值=？
同样表达1000的个数，二进制比十进制节省设备！
R=e=2.718

## Slide 25
1.二进制数十进制数：
数制转换——二进制 & 十进制
按权展开式在十进制数域中计算
例：

## Slide 26
2.十进制数二进制数：
数制转换——二进制 & 十进制
整数部分：除2取余法
例：
= (111010)2

## Slide 27
2.十进制数二进制数：
数制转换——二进制 & 十进制
小数部分：乘2取整法
例：
得a-1=1
得a-2=0
得a-3=1
注意：不能进行精确转换的情况
如 0.423

## Slide 28
数制转换——二进制 & 八进制、十六进制
例：
八进制： 2 5 7  0 5 5 4
二进制： 010 101 111  000 101 101 100
十六进制： A F  1 6 C
(10101111.0001011011)2= (257.0554)8
(10101111.0001011011)2 =(AF.16C)16
二进制： 0 1010 1111  0001 0110 1100

## Slide 29
正数
负数
0
绝对值的原码
1
绝对值的原码
符号位
绝对值的原码
绝对值的原码
绝对值的反码
绝对值的补码
原码表示法
反码表示法
补码表示法
数值位
带符号数的表示
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
0
符号位
数值位
带符号的二进制数用最高位表示符号，称为符号位，0表示正，1表示负，其余位表示绝对值的值，称为数值位。

## Slide 30
负数的表示
+N | 正整数 (所有系统) | -N | 负整数 |  | 
 |  |  | 原码 | 反码 | 补码
+0 | 0000 | -0 | 1000 | 1111 | ——
+1 | 0001 | -1 | 1001 | 1110 | 1111
+2 | 0010 | -2 | 1010 | 1101 | 1110
+3 | 0011 | -3 | 1011 | 1100 | 1101
+4 | 0100 | -4 | 1100 | 1011 | 1100
+5 | 0101 | -5 | 1101 | 1010 | 1011
+6 | 0110 | -6 | 1110 | 1001 | 1010
+7 | 0111 | -7 | 1111 | 1000 | 1001
 |  | -8 | —— | —— | 1000
带符号的二进制整数，字长： n=4

## Slide 31
负数的表示——原码
原码：又称"符号+数值表示", 对于正数, 符号位为0, 对于负数、符号位为1, 其余各位表示数值部分。
例： N1 = +011 N2 = – 101 [ N1]原= 0011 [N2]原= 1101
(1) 真值0有两种原码表示形式,
即 [ +0]原= 00…0 [– 0]原= 10…0
(2)表示范围：-7—+7（4位整数）
(3)加减法时需要对符号单独处理
特点:
原码
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
——
-0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

## Slide 32
负数的表示——反码
反码： 对于正数,其反码表示与原码表示相同，对于负数，符号位为1，其余各位是将原码数值按位求反。
例： N1 = +011 N2 = – 101 [ N1]反= 0011 [N2]反= 1010
(1) 真值0有两种反码表示形式,
即 [ +0]反= 00…0 [– 0]反= 1 1…1
(2)表示范围：-7—+7（4位整数）
(3)加减法时，符号可参加运算
特点:
原码 | 反码
1000 | 1111
1001 | 1110
1010 | 1101
1011 | 1100
1100 | 1011
1101 | 1010
1110 | 1001
1111 | 1000
—— | ——

## Slide 33
负数的表示——补码
反码： 对于正数,其补码表示与原码表示相同，对于负数，符号位为1，其余各位是在其反码的末位加“1”。
例： N1 = +011 N2 = – 101 [ N1]补= 0011 [N2]补= 1011
(1) 真值0只有一种补码表示形式,
即 [ +0]补=[– 0]补= 1 1…1+1=100…0
(2)表示范围：-8—+7（4位整数）
(3)加减法时，符号可参加运算
特点:
丢弃
补码
——
1111
1110
1101
1100
1011
1010
1001
1000
原码
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111
——

## Slide 34
二进制原码、反码、补码
 | 表示方法 | 计算方法 | 数据范围
原码 | 二进制码 | N | 
反码 | 把原码各位求反 |  | 
补码 | 把原码的各位求反后加1得到补码 |  | 
反码、补码的优点：
反码：符号直接参加运算，将减法运算转换为加法运算，可简化减法的实现；
补码：除了反码的优点之外，还解决了正负零的问题，弥补了反码的不足。

## Slide 35
基本概念
数制系统
二进制编码
  BCD码（BCD code）
  余3码（Excess-3 code）
  格雷码（Gray code）
1 概 述

## Slide 36
BCD code
BCD Codes
也叫二—十进制编码
用4位二进制数表示1位十进制数
每位二进制数都带有权值
  根据权值不同，称其为：
  8421BCD，5421BCD，4221BCD…….

## Slide 37
十进制 8421code 2421code 4221code 5421code
0 0000 0000 0000 0000
1 0001 0001 0001 0001
2 0010 0010（1000） 0010（0100） 0010
3 0011 0011（1001） 0011（0101） 0011
4 0100 0100（1010） 1000（0110） 0100
5 0101 1011（0101） 0111（1001） 1000（0101）
6 0110 1100（0110） 1100（1010） 1001（0110）
7 0111 1101（0111） 1101（1011） 1010（0111）
8 1000 1110 1110 1011
9 1001 1111 1111 1100
BCD Codes

## Slide 38
2. 余3码（Excess-3 code）
Decimal 8421 BCD Excess-3
0 0000 0011
1 0001 0100
2 0010 0101
3 0011 0110
4 0100 0111
5 0101 1000
6 0110 1001
7 0111 1010
8 1000 1011
9 1001 1100
0+3
8421code + “0011”
数字无权重

## Slide 39
3. 典型格雷码（Gray code）
Decimal Binary Gray code
0 0000 0000
1 0001 0001
2 0010 0011
3 0011 0010
4 0100 0110
5 0101 0111
6 0110 0101
7 0111 0100
8 1000 1100
9 1001 1101
10 1010 1111
任何两位相邻编码只有1位码元不同
无权码
Decimal Binary Gray code
11 1011 1110
12 1100 1010
13 1101 1011
14 1110 1001
15 1111 1000

## Slide 40
例：
8421BCD
Gray Code
十进制: 3→4
3
4
0011
0100
0010
0110
1 位码元改变
Gray Code
3 位码元改变
Gray Code的优点：可靠性高

## Slide 41
1 0 1 1 0 1 1 0 1
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1) 计算法（利用二进制数写典型Gray code）
位宽不变
第一位不变
与左边的邻居比特相比较:
  相同—— 0
  不同——1.
如何写典型 Gray Code
二进制数:
Gray Code:
(366)10 —— 1 0110 1110
Gray code —— 1 1101 1001
(365)10 —— 1 0110 1101
Gray code —— 1 1101 1011

## Slide 42
1-bit
0
1
2-bit
0
1
1
0
0
0
1
1
3-bit
0
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2) 反射法（由 n位 Gray code 写n+1位 Gray code ）
如何写典型 Gray Code

## Slide 43
0 1
0
1
2-bit Gray code
00、01、11、10
00 01 11 10
0
1
3-bit Gray code
000、001、011、010 、110、111、101、100
3) 图形法（Graphics method）
如何写典型 Gray Code

## Slide 44
00 01 11 10
00
01
11
10
4-bit Gray code
0000、0001、0011、0010 、0110、0111、0101、0100、1100、1101、1111、1110、1010、1011、1001、1000
如何写典型 Gray Code

## Slide 45
十进制 | 二进制 | GREY1 |  | GREY2
0 | 0000 | 0000 |  | 0000
1 | 0001 | 0001 |  | 0001
2 | 0010 | 0011 |  | 0011
3 | 0011 | 0010 |  | 0010
4 | 0100 | 0110 |  | 0110
5 | 0101 | 0111 |  | 1110
6 | 0110 | 0101 |  | 1010
7 | 0111 | 0100 |  | 1011
8 | 1000 | 1100 |  | 1001
9 | 1001 | 1101 |  | 1000
10 | 1010 | 1111 |  | 
11 | 1011 | 1110 |  | 
12 | 1100 | 1010 |  | 
13 | 1101 | 1011 |  | 
14 | 1110 | 1001 |  | 
15 | 1111 | 1000 |  | 
反射
循环
格雷码的应用：
循环计数

## Slide 46
二进制编码

## Slide 47
基本概念
数制系统
二进制编码
  BCD码（BCD code）
  余3码（Excess-3 code）
  格雷码（Gray code）
1 概 述

## Slide 48
补码与其真值构成了以 2L （L为计算机的字长）为模的“模数系统”或“同余”结构的代数系统。
例：计算机的字长为L，模数为2L。
丢弃
1 0 0 1 9
+ 1 0 0 0 8
1 0 0 0 1 17
在模16的系统中，17=1 （mod16）。
同余：在某一模数系统中，模数为n，如果a、b的
余数相同，则称a、b模n同余。
补码的补充说明：
在模 n 的系统中，N 与 n – N 是一对互补的数，
利用其特点可把减法变成加法运算。
[N]补=2n+N
取反加1
∙
12
6
●
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
3
9

## Slide 49
1 1 1 0 1
＋) 0 1 0 1 1
1 0 1 0 0 0
丢弃
例： N1 =－0011，N2 = 1011，
求[ N1 +N2]补和 [ N1 －N2]补。
解： [ N1 ]补＝11101，[ N2 ]补＝01011, [－ N2 ]补＝10101
[ N1 +N2]补=11101+01011
真值为： N1 +N2=1000
补码加减法的例子：
= 01000

## Slide 50
1 1 1 0 1
＋) 1 0 1 0 1
1 1 0 0 1 0
丢弃
[ N1 －N2]补=11101 + 10101
真值为： N1 －N2=－1110
补码加法减法运算时，若符号位有进位则丢弃。
例： N1 =－0011，N2 = 1011，
求[ N1 +N2]补和 [ N1 －N2]补。
补码加减法的例子：
解： [ N1 ]补＝11101，[ N2 ]补＝01011, [－ N2 ]补＝10101