## Slide 1
Unit 13
可编程逻辑器件
李 琼
计算机科学与技术学院 信息对抗技术研究所
哈尔滨工业大学

## Slide 2
13. 可编程逻辑器件
Read-Only Memories (ROM)
Programmable Logic Arrays (PLA)
Programmable Arrays Logic (PAL)

## Slide 3
数字逻辑器件的分类：
1. 标准产品
主要包括一些中小规模集成电路，如：逻辑门、触发器、译码器、计数器、寄存器等
2. 由软件组态的大规模集成电路
如：单片机
3. 专用或特定用途的大规模集成电路（ASIC）
如：可编程逻辑器件（PLD）

## Slide 4
分立元件
小规模集成电路
中规模集成电路
大规模集成电路
超大规模集成电路
数字逻辑器件的发展：
SSI
MSI
LSI
VLSI
(< 9)
(10~100)
(100~1000)
(>1000)

## Slide 5
PLD
低密度PLD（LDPLD）
高密度PLD（HDPLD）
EPLD（可擦除、可编程逻辑器件）
CPLD（复杂可编程逻辑器件）
FPGA（现场可编程逻辑门阵列）
PROM（可编程只读存储器）
PLA（ 可编程逻辑阵列）
PAL （ 可编程阵列逻辑）
GAL（通用阵列逻辑）
可编程逻辑器件

## Slide 6
PLD
低密度PLD（LDPLD）
高密度PLD（HDPLD）
EPLD（可擦除、可编程逻辑器件）
CPLD（复杂可编程逻辑器件）
FPGA（现场可编程逻辑门阵列）
PROM（可编程只读存储器）
PLA（ 可编程逻辑阵列）
PAL （ 可编程阵列逻辑）
GAL（通用阵列逻辑）
可编程逻辑器件
类型 | 阵 列 |  | 输 出 方 式
 | 与 | 或 | 
PROM | 固定 | 可编程 | 固定
PLA | 可编程 | 可编程 | 固定
PAL | 可编程 | 固定 | 固定
GAL | 可编程 | 固定 | 可编程

## Slide 7
PLD的发展历史
70年代
80年代
90年代
GAL
FPGA
EPLD
CPLD
SoPC
PROM
PLA
System on Programmable Chip

## Slide 8
13. 可编程逻辑器件
Read-Only Memories (ROM)
Programmable Logic Arrays (PLA)
Programmable Arrays Logic (PAL)

## Slide 9
ROM
PROM
EPROM
E²PROM
Read-Only Memories
可多次编程,强紫外线照射。
Programmable， 采用熔丝工艺，只能编程一次。
ROM
电可擦除

## Slide 10
ROM
从整体上看，ROM
具有n个输入m个输出的组合电路
输入也称为地址输入
以类似二维数组的形式存储，每次读取其中的一行
译码电路
F4F3F2F1F0
A1
A0
ROM
m0
m1
m2
m3

## Slide 11
字（Word） ——
地址（Address ）——
即存储单元
每个单元（字）由若干个二进制数组成
n 位地址能寻址2n 个存储单元（字）
ROM
译码电路
F4F3F2F1F0
A1
A0

## Slide 12
1. ROM
2. PROM
ROM

## Slide 13
1. ROM——n 输入 m 输出
包含一个 2n 个“字”的阵列，每个字长为 m bits
存放 n 输入、m 输出的组合逻辑功能的真值表
每个输入组合选中一个存储单元
给定某一个输入组合，输出为存储在相应“字”的比特

## Slide 14
存储容量：
ROM
包含一个 2n 个“字”的阵列，每个字长为 m bits
2n × m bits

## Slide 15
输入缓冲器（input buffer）
三态门：
ROM

## Slide 16
连接类型：
×
固定连接
可编程连接
不连接
×
A B C D
F
F=ACD
×
A B C D
F
F=A＋C＋B
+

## Slide 17
A
B
Vcc
F1
F2
F3
F0
m0
m1
m2
m3
译码器
内存阵列
+
+
+
+

## Slide 18
F0 = m1+ m2 = AB+AB
F1 = m0+ m3= AB+AB
F2 = m1+ m2 + m3= AB+AB+AB
F3 = m1+ m2 + m3= AB+AB
ROM——
存放真值表
AB |  | F3 F2 F1 F0
00 | m0 =1 (m1 =0, m2=0, m3 =0) | 0 0 1 0
01 | m1 =1 (m0 =0, m2=0, m3 =0) | 0 1 0 1
10 | m2 =1 (m0 =0, m1=0, m3 =0) | 1 1 0 1
11 | m3 =1 (m0 =0, m1=0, m2 =0) | 1 1 1 0

## Slide 19
A
B
C
F1
F2
m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7
+
+
应用 1. 设计组合逻辑电路
F1＝∑ （3，4，6，7）， F2＝∑ （0，2，3，4，7）

## Slide 20
例: 设计实现函数运算 y＝x2
x ＝ B3B2B1B0 : 0～15
y ＝ x2: 0~152
y ＝Y7Y6Y5Y4Y3Y2Y1Y0
应用 2. 设计函数运算表
ROM

## Slide 22
实现

## Slide 23
应用3. 设计时序电路，将 8421BCD 码转换为 余-3码
ROM
1.原始状态图和状态表

## Slide 24
2.状态表化简
3.状态分配
ROM

## Slide 25
ROM
状态转移表
4.激励表（真值表）

## Slide 26
ROM
4.激励表（真值表）

## Slide 27
例：利用适当逻辑部件，多片容量为 4K×8位的ROM，扩展为 32K×8位的ROM。
C
B
A
G1
G2A
G2B
74LS138
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
EN
A0 ~A11
EN
A0 ~A11
A12
A13
A14
“1”
“0”
“0”
4K×8
4K×8
32K×8位
= 8×4K×8位
ROM—— 应用4. ROM的扩展
Q0 ~Q7
Q0 ~Q7
4K×8 = 212×8
32K×16=215×8

## Slide 28
例：利用多片容量为 1K×8位 的ROM，扩展为2K×16位 的ROM。
2K×16 = 4×1K×8
1K×8 = 210×8
ROM
2K×16=211×16
需要 4 片

## Slide 29
PROM
1K×8
EN
EN
Q0
Q7
Q0
Q7
PROM
1K×8
EN
EN
Q0
Q7
Q0
Q7
A10
PROM
1K×8
PROM
1K×8
2K×16位
A0 ~A9
A0 ~A9
A0 ~A9
A0 ~A9

## Slide 30
1. ROM
2. PROM
ROM

## Slide 31
PROM（programmable ROM）
Vcc
F
M
出厂时，产品的熔丝都是通的，即存储单元为全“1”
若使某些存储单元改写为“0”，用大电流将熔丝烧断，只能改写一次
PROM

## Slide 32
应用1. 码制转换
·转换前的 n-bit code  PROM的地址
·转换后的 m-bit code  存储在 PROM 中
·转换：按地址读取存储单元的内容
PROM
PROM—— 存放真值表

## Slide 33
例. 将 4-bit 二进制码转换为 格雷码
PROM
8
9
10
11
12
13
14
15
序号
0
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 34
B2
m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m11 m12 m13 m14 m15
G3
G0
G1
G2
B3
B0
B1
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
PROM

## Slide 35
T883——32×8 bit PROM
PROM
9
15
13
10
12
11
T883
1
2
3
4
5
6
8
7
16
Vcc
CE
A4 A3 A2 A1 A0 F7
F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 Gnd
14
B3 B2 B1 B0
G0 G1 G2 G3
Vcc

## Slide 36
+
+
+
G1
G0
G2
G3
B2
B3
B1
B0
G3 = B3
G2 =
+
B2
B3
G1 =
+
B1
B2
G0 =
+
B1
B0
方案2——
PROM
8
9
10
11
12
13
14
15
序号
0
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 37
应用2. 利用PROM设计给定波形的节拍发生器
F4
F3
F2
F1
0 1 2 3 4 5 6 7 0
0 1 4 5 0
1 2 5 6
4 5 6 7
PROM
Q2 Q1 Q0 | F4 F3 F2 F1
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1

## Slide 38
A2
A1
A0
m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7
F4
F3
F2
F1
模8
计
数
器
Q2
Q1
Q0
CP
0 1 2 3 4 5 6 7 0
0 1 4 5 0
1 2 5 6
4 5 6 7

## Slide 39
功能：
将字符点阵存放在PROM中
逐行读取字符点阵，并送往显示器件
规格：
9×7，7×7，7×5 ， 8×5
应用3. 字符发生器（ Character Generator）
PROM

## Slide 40
m0
m1
m2
m3
m4
m5
m6
F0
F3
F2
F1
Q2
Q1
Q0
F4
▉ | ▉ | ▉ | ▉ | ▉
▉ |  |  |  | 
▉ |  |  |  | 
▉ | ▉ | ▉ | ▉ | 
▉ |  |  |  | 
▉ |  |  |  | 
▉ | ▉ | ▉ | ▉ | ▉
F0
F3
F2
F1
F4
Q2 Q1 Q0 | F4 F3 F2 F1 F0
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 | 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1
7×5
字符发生器

## Slide 41
例.设计能存放 64个字符的字库,每个字符用 8×5点阵存放。
 |  | ▉ |  | 
 | ▉ |  | ▉ | 
▉ |  |  |  | ▉
▉ |  |  |  | ▉
▉ | ▉ | ▉ | ▉ | ▉
▉ |  |  |  | ▉
▉ |  |  |  | ▉
▉ |  |  |  | ▉
000
001
010
011
100
101
110
111
64×8×5
PROM
Decoder
Decoder
8
64
5
A0
A1
A2
A8～A3
· A2～A0: 选择一个字符的一行
· A8～A3: 选择 64 个字符中的一个
PROM

## Slide 42
 |  |  |  | ▉
 |  |  |  | ▉
 |  |  | ▉ | ▉
 |  |  | ▉ | ▉
 |  | ▉ | ▉ | 
▉ |  | 
▉ |  | 
 |  | ▉
 | ▉ | ▉
 |  | ▉ | ▉ | 
 |  |  | ▉ | ▉
 |  |  | ▉ | ▉
 |  | ▉ |  | ▉
▉ |  |  |  | 
▉ |  | 
 |  |  |  | ▉
 |  |  | ▉ | ▉
 |  |  | ▉ | ▉
 |  |  |  | ▉
 | ▉ | ▉
▉ | ▉ | 
▉ |  | 
 |  | ▉
▉ | ▉ | ▉
▉ | ▉ | 
▉ |  | 
 | ▉ | ▉ | ▉ | 
▉ | ▉ | ▉ | ▉ | ▉
▉ |  |  | ▉ | ▉
 |  |  |  | ▉
16×16
PROM

## Slide 43
例. 利用适当逻辑器件，将容量为 1K×8位 的PROM变成为8K×1位 的PROM。
A3
A4
A12
A0
A1
A2
PROM
1K×8
EN
EN
8选1
Q0
Q7
d
1K×8 = 210×8 8K×1 = 213×1
PROM

## Slide 44
典型芯片：
 PROM： Texas
· TBP28S42
· TBP34R162
 EPROM: Intel
· 2716（2K×8 bit）
· 27C202C （16K×16 bit）
· 27C040 （512K×8 bit )
PROM

## Slide 45
13. 可编程逻辑器件
Read-Only Memories (ROM)
Programmable Logic Arrays (PLA)
Programmable Arrays Logic (PAL)

## Slide 46
ROM
m0 ……………. m7
F0
F3
F2
F1
A2 A1 A0 | F0 F1 F2 F3
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0
A2
A1
A0
缺点：
没有充分利用半导体材料的面积，限制了使用的灵活性。
Programmable Logic Arrays

## Slide 47
Programmable Logic Arrays
PLA的主要思想——
将内容相同的存储单元用一个存储单元来代替（令几个地址码读出同一存储单元的内容）
PLA的特点：
与阵和或阵都可编程，每条“字”线不一定是完全最小项，且字数少于或等于2n 。
地址和字之间没有一一对应关系，一个地址可能同时访问两个或两个以上的字。
必须对表达式化简，即矩阵中存储的是化简后的内容，与真值表不再有一一对应关系。
包含记忆元件（触发器网络），既能实现组合逻辑又能实现时序逻辑。

## Slide 48
PLA

## Slide 49
PLA
基于PLA的设计：

## Slide 50
用PLA 实现最简和之积表达式
每个输入组合可能选择 0/1/多 行

## Slide 51
If abcd =0001, 0 行被选中
PLA

## Slide 52
If abcd =0001, 0 行被选中
If abcd =1001, 1 行被选中 （第3行， f1f2f3 = 101 ）
PLA

## Slide 53
If abcd =0001, 0 行被选中
If abcd =1001, 1 行被选中 （第3行， f1f2f3 = 101 ）.
If abcd= 0111, 3 行被选中 （第1、5、6行）
PLA

## Slide 54
例. 使用PLA设计 F＝∑（0,2,3,4,5,11,13,14,15）
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
00 01 11 10
00
01
11
10
A B
CD
F=ACD+BCD+ABC
+ABC+ACD
PLA: 5 个字
ROM：9 个字
F
A
B
C
D

## Slide 55
例. 用PLA设计 F1=∑(3,4,6,7)， F2=∑(0,2,3,4,7）
0
1
0
1
1
1
0
1
00 01 11 10
0
1
BC
A
1
1
0
1
0
1
0
0
00 01 11 10
0
1
BC
A
F1=AC+BC
F2
A
B
C
F1
F2=BC+BC+AB

## Slide 56
二进制码 | Gray码
B3 B2 B1 B0 | G3 G2 G1 G0
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 。 。 。 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 。 。 。 1 0 0 0
00
01
11
10
00 01 11 10
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
B3 B2
B1 B0
00
01
11
10
00 01 11 10
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
B3 B2
B1 B0
G3
G2
例. 将 4-bit 二进制码转换为 Gray 码

## Slide 57
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
0
0
00 01 11 10
00
01
11
10
A B
CD
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
00 01 11 10
00
01
11
10
A B
CD
G3 = B3
G2= B3 B2 + B3 B2
G1= B2B1 + B2B1
G0= B1B0 + B1B0
B3
B2
B1
B0
G3
G2
G1
G0
G1
G0

## Slide 58
B2
m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m11 m12 m13 m14 m15
G3
G0
G1
G2
对比 —— PROM方案
B3
B0
B1

## Slide 59
1 1 1 0 0 0
0 1 0
1 0 0
例. 利用PLA设计2位二进制可逆计数器，假设PLA中包含 JK触发器.
X=0: up; X=1:down; Y: carry ( or borrow)
X
/
Y
Q2Q1
00
11
10
0
/
0
1
/
0
1
/
1
1
/
0
1
/
0
0
/
0
0
/
1
0
/
0
01
0 0 0 0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
0 1 0 1 0 0
1 1 0
0 0 1
1. 原始状态图
2. 状态转换表
PLA

## Slide 60
3. 电路实现
J
>C1
K
J
>C2
K
X
1
CP
Q1
Q2
Y

## Slide 61
例. 利用PLA设计模12计数器，并在七段数码管上显示计数值，假设PLA中包含 JK触发器。
y4 y3 y2 y1 y4n+1 y3n+1 y2n+1 y1n+1 J4 K4 J3 K3 J2 K2 J1 K1
0 0 0 0 0 0 0 1 0 × 0 × 0 × 1 ×
0 0 0 1 0 0 1 0 0 × 0 × 1 × × 1
0 0 1 0 0 0 1 1 0 × 0 × × 0 1 ×
0 0 1 1 0 1 0 0 0 × 1 × × 1 × 1
0 1 0 0 0 1 0 1 0 × × 0 0 × 1 ×
0 1 0 1 0 1 1 0 0 × × 0 1 × × 1
0 1 1 0 0 1 1 1 0 × × 0 × 0 1 ×
0 1 1 1 1 0 0 0 1 × × 1 × 1 × 1
1 0 0 0 1 0 0 1 × 0 0 × 0 × 1 ×
1 0 0 1 1 0 1 0 × 0 0 × 1 × × 1
1 0 1 0 1 0 1 1 × 0 0 × × 0 1 ×
1 0 1 1 0 0 0 0 0 × 1 × × 1 × 1
PLA

## Slide 62
y4y3
y4y3
00
01
11
10
00 01 11 10
×
×
×
×
×
×
×
×
0
1
0
0
0
0
0
0
y4y3
y2y1
0
1
0
0
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
00 01 11 10
00
01
11
10
J4
K4
0
0
0
0
×
×
×
×
×
×
×
×
0
1
0
0
00 01 11 10
00
01
11
10
J3
×
×
×
×
×
×
×
×
0
1
0
0
×
×
×
×
00 01 11 10
00
01
11
10
K3
y4y3
y2y1
y2y1
y2y1
y4y3
×
×
1
0
×
×
×
×
×
×
1
0
×
×
1
0
00 01 11 10
00
01
11
10
J2
y2y1
0
1
×
×
×
×
×
×
0
1
×
×
0
1
×
×
00 01 11 10
00
01
11
10
K2
y4y3
y2y1

## Slide 63
y4y3
1
×
×
1
×
×
×
×
1
×
×
1
1
×
×
1
00 01 11 10
00
01
11
10
y2y1
×
1
1
×
×
×
×
×
×
1
1
×
×
1
1
×
00 01 11 10
00
01
11
10
J1
K1
y4y3
y2y1
J4 ＝y3y2y1
K4 ＝y2y1
J3 ＝y4y2y1
K3 ＝y2y1
J2 ＝y1
K2 ＝y1
J1 ＝1
K1 ＝1

## Slide 64
y4y3 y2y1 a b c d e f g
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0
1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
y4y3 y2y1 a b c d e f g
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0
0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1
0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2
0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 3
0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4
0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 5
0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 6
0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 7
1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 9
1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0
1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1
十位
个位

## Slide 65
a
b
y4
y3
y2
y1
0 1 2 …………… 11
g
a
b
g
CP
y2
y1
J1
1
0
J2
1
0
J3
1
0
J4
1
0
y3
y4
十位
个位
K1
K2
K3
K4
“1”
Rd
y1
y2
y3
y4

## Slide 66
输入: X1X2，输出: Z
状态: R、B、C、E
按顺序收到 00 01 11，锁的状态: R  B  C，且 Z＝1（unlock）
输入不是上述序列，进入状态 E（error）
任何时候只要输入00，都将返回状态 R
例：利用PLA设计时序锁（假设PLA中包含 JK触发器）

## Slide 68
2. 状态表化简
3. 状态分配
R —— 00 、 B —— 01
C —— 11 、 E —— 10
∵ N=4, 22 ＝ 4
∴ k = 2 触发器

## Slide 69
X1 X2 Y1 Y2 Y1n+1 Y2n+1 J1 K1 J2 K2 Z
0 0 0 0 0 0 0 × 0 × 0
0 0 0 1 0 0 0 × × 1 0
0 0 1 0 0 0 × 1 0 × 0
0 0 1 1 0 0 × 1 × 1 1
0 1 0 0 0 1 0 × 1 × 0
0 1 0 1 1 0 1× × 0 0
0 1 1 0 1 0 × 0 0 × 0
0 1 1 1 1 0 × 0 × 1 1
1 0 0 0 1 0 1 × 0 × 0
1 0 0 1 1 0 1 × × 1 0
1 0 1 0 1 0 × 0 0 × 0
1 0 1 1 1 0 × 0 × 1 1
1 1 0 0 1 0 1 × 0 × 0
1 1 0 1 1 1 1 × × 0 0
1 1 1 0 1 0 × 0 0 × 0
1 1 1 1 1 1 × 0 × 0 1
4. 激励表

## Slide 72
x1
x2
y1
y2
CP
y1
J1
1
0
J2
1
0
y2
K1
K2
Z
Rd
Z = Y1 Y2
J1 = X1 + X2 Y2
K1 = X1 X2
J2 = X1X2Y1
K2 = X2 +X1Y1
x1
x2
y1
y2

## Slide 73
比较
0
1
J2
0
1
J1
X2
CP
X2
X1
X1
Y1
Y1
Y2
Z
K2
K1
+
+
+

## Slide 74
例. 利用PLA设计1位全加器
0
1
0
1
1
0
1
0
00 01 11 10
0
1
ai
bici-1
1
1
1
0
0
1
0
0
00 01 11 10
0
1
ai
bici-1
Ci=aici-1 + aibi+ bici-1
Si = aibici-1 + aibi ci-1+ ai bici-1+ ai bi ci-1
Si
Ci
Si
ai
bi
ci-1
Ci

## Slide 75
13. 可编程逻辑器件
Read-Only Memories (ROM)
Programmable Logic Arrays (PLA)
Programmable Arrays Logic (PAL)

## Slide 76
A
2
A
1
A
0
D
0
D
1
D
2
OR array
Fixed
AND array
programmable
PAL
Programmable Arrays Logic
与阵： 可编程
或阵： 固定
需要化简表达式

## Slide 77
And array
Or array
A
B
C
Y
1
Y
2
Programmable Arrays Logic

## Slide 78
例. 用PAL设计一个单行街道的十字路口交通信号控制器
R2
Y2
G2
R1
Y1
G1
X2
X1
1
2
两条单行路别标为 1 、2
输入：X1 , X2 传感器,
Xi = 1 means road i has a car；
Xi= 0 means road i has no car
输出: 红灯(R), 绿灯 (G), 黄灯 (Y)
PAL

## Slide 79
INIT：复位信号，开始系统复位到初始态
X1
X2
INIT
CP
R1
R2
Y1
Y2
G1
G2
Traffic
signal
controller
Programmable Arrays Logic
R2
Y2
G2
R1
Y1
G1
X2
X1
1
2

## Slide 80
S0——初始态:
Road 1: 快速通过，即X1=1
Road 2: 禁入，即X2=0
S3 , S7 ——转移态
G1
S0
G1
R2
S1
G1
R2
S2
R2
S3
Y1
R2
S4
R1
G2
S5
R1
G2
S7
R1
Y2
S6
R1
G2
X1 · X2
X1 · X2
X1 · X2
X1 · X2
X1 · X2
X1 · X2
X1 · X2
X1 · X2
R2
Y2
G2
R1
Y1
G1
X2
X1
1
2

## Slide 81
状态表
I1 = 1
I2 = 1
I3 = 1
I4 = 1
I0 = INIT = 1
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S0
S0
S0
S0
S0
S0
S0
S0
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S0
S2
S3
S4
S4
S6
S7
S2
S0
S0
S0
S2
S3
S4
S6
S6
S7
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S1
G1R2
G1R2
G1R2
Y1R2
R1G2
R1G2
R1G2
R1Y2
输出
现态
次态
令：

## Slide 82
I1=1 I2=1 I3=1 I4=1 I0=1
001 010 000 001 000
010 010 010 010 000
011 011 011 011 000
100 100 100 100 000
101 100 110 101 000
110 110 110 110 000
111 111 111 111 000
000 000 000 000 000
0 0 1 1 0 0
0 0 1 1 0 0
0 0 1 1 0 0
0 1 0 1 0 0
1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 1
1 0 0 0 1 0
R1 Y1 G1 R2 Y2 G2
Q2 Q1 Q0
0 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 1
1 0 0
1 0 1
1 1 0
1 1 1
Q2(n+1)Q1(n+1)Q0(n+1)
输出
8 个状态，需要3个触发器；
状态分配：
S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7
Q2Q1Q0： 000 001 010 011 100 101 110 111
Programmable Arrays Logic

## Slide 83
激励方程和输出方程

## Slide 84
Select PAL16RP8 Chip
CP
X1
X2
INIT
NC
NC
NC
NC
NC
GND
Ucc
G2
Y2
R2
G1
Y1
Q2(R1)
Q1
Q0
OE
1
10
11
20
PAL16RP8
Programmable Arrays Logic

## Slide 85
(PLA)
(PROM)
(PAL)
PROM, PLA and PAL

## Slide 86: GAL（General Arrays Logic）
A0
A1
A2
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
+
+
+
OLMC
OLMC
OLMC
与阵列
或阵列
输出逻辑宏

## Slide 87
GAL16V8的输出逻辑宏单元（OLMC）：
8输入的或门
异或门
D触发器
4个多路选择器
  乘积项MUX、三态MUX、输出MUX、反馈MUX

## Slide 88
类型 | 阵 列 |  | 输 出 方 式
 | 与 | 或 | 
PROM PLA PAL GAL | 固定 可编程 可编程 可编程 | 可编程 可编程 固定 固定 | 固定 固定 固定 可编程
四种PLD的结构特点

## Slide 89
与门
阵列
或门
阵列
乘积项
和项
PLD主体
输入
电路
输入信号
互补
输入
输出
电路
输出函数
反馈输入信号
可由或阵列直接输出，构成组合输出；
通过寄存器输出，构成时序方式输出。
PLD的基本结构

## Slide 90
13. 可编程逻辑器件
Read-Only Memories (ROM)
Programmable Logic Arrays (PLA)
Programmable Arrays Logic (PAL)