## Slide 1
数字世界精彩无限

## Slide 2
Unit 2
布尔代数
李琼
计算机科学与技术学院
哈尔滨工业大学

## Slide 3
2 布尔代数
布尔表达式和真值表
逻辑代数定理及规则
基本逻辑运算
代数化简法

## Slide 4
AND、OR、NOT
基本运算
基本逻辑运算
复合运算
NAND、NOR、 AND-OR-NOT、⊕、 ⊙

## Slide 5
1. AND（逻辑“与” ）
F=A•B
① 又称为 逻辑“乘”（ logic multiplication ）
AB F
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
真值表
×
～
A
B
F
基本运算

## Slide 6
②与门（ AND gate）
&
&
③典型芯片: 74LS08
A
B
F
A
B
F

## Slide 7
2. OR（逻辑“或”）
F=A+B
×
～
A
B
① 又称为逻辑“加” （ logic addition）
AB F
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 1
真值表
基本运算

## Slide 8
②或门（OR gate ）
③ 典型芯片: 74LS32
≥1
+
+
A
B
F
A
B
F

## Slide 9
×
～
A
F=A
A F
0 1
1 0
真值表
3. NOT（逻辑“非”）
① 又称为反相器（inverse）
( or F=A′)
基本运算

## Slide 10
A
F
1
A
F
②非门（ NOT gate）
③ 典型芯片: 74LS04

## Slide 11
基本运算
AND、OR、NOT
基本运算
复合运算
NAND、NOR、 AND-OR-NOT、⊕、 ⊙

## Slide 12
A
B
F
F=
AB
1.与非门（ NAND gate）
复合运算
典型芯片: 74LS00

## Slide 13
+
A
B
F
F=
A+B
2.或非门（NOR gate）
典型芯片: 74LS02
复合运算

## Slide 14
典型芯片: 74LS51,74LS55
3.与或非门（AND-OR-NOT gate）
A
F
B
C
D
+
F
A B C D
AB+CD
F=
复合运算

## Slide 15
4.异或门 (Exclusive-OR operation ， ⊕)
AB F
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0
真值表
A⊕B=
F=
AB+AB
① 逻辑符号
⊕
=1
⊕
复合运算

## Slide 16
② 典型芯片: 74LS86
③ 应用
全加器（Full adder） 半加器（Half-adder）
复合运算

## Slide 17
5.同或门 (Equivalence operation， ⊙ or ≡)
AB F
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1
真值表
⊕
=1
≡
⊕
A⊙B=
F=
AB+AB
A≡ B
or
F=
① 逻辑符号
复合运算

## Slide 18
② 典型芯片: 74LS266
③ 应用
比较器（ comparator）
复合运算

## Slide 19
④ 异或门、同或门的属性对比:
A⊕ 1 =
A
A⊕ 0 =
A
A ⊙ 0 =
A ⊙ 1 =
A
A⊕ A =
0
A ⊙ A =
1
A⊕ =
A
1
A ⊙ =
A
0
复合运算
A

## Slide 20
2 布尔代数
布尔表达式和真值表
逻辑代数定理及规则
基本逻辑运算
代数化简法

## Slide 21
AB+AB
F=
例：
布尔表达式（Boolean Expressions）
布尔表达式：对一个或多个变量/一个或多个常量应用基本运算 (and, or, not)，即构成布尔表达式.
符号(literal)：布尔表达式中的每个变量或该变量的补称为一个符号。
F=[A(C+D)]′+BE

## Slide 22
布尔表达式（Boolean Expressions）
进行"非"运算可不加括号, 如
"与"运算符一般可省略, A  B可写成AB.
运算级别： 非、与、或.
规则：

## Slide 23
常用表达式的读法

## Slide 24
逻辑门电路
每个表达式对应一个逻辑门电路
+
A
B
F
AB+AB
F=
布尔表达式
例：

## Slide 25
真值表： 给出一个布尔表达式在所有可能的输入变量取值组合时的输出
n 个输入变量—— 2n 种取值组合
AB F
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1
真值表
AB+AB
F=
真值表（ Truth Tables ）
例：

## Slide 26
真值表
如果两个逻辑表达式的真值表相等，则这两个逻辑表达式相等.
AB′+C = (A+C)(B′+C)
例：

## Slide 27
2 布尔代数
布尔表达式和真值表
逻辑代数定理及规则
基本逻辑运算
代数化简法

## Slide 28
1. 公理（Axiom）
⑴ 0 • 0 =0
⑵ 0 • 1= 1 • 0 = 0
⑶ 1• 1= 1
⑷ =1
⑸ If A≠0 then A=1
0
⑴’ 0 + 0= 0
⑵’ 1 + 0 = 0 + 1=1
⑶’ 1 + 1 = 1
⑷’ = 0
⑸’ If A≠1 then A=0
1

## Slide 29
2.基本定理（Basic Theorems）
0－1 律
还原律
重叠率
单变量
互补律

## Slide 30
0－1 律
重叠率
应用：
2.基本定理

## Slide 31
⑽ A+B=B+A
⑽’ A • B= B • A
交换律
结合律
分配律
普通代数
不支持
与普通代数相似的定理
2.基本定理
⑾(A+B)+C=A+(B+C)
⑿ A • (B+C)= AB+AC
⑾’(A • B)• C= A • (B • C)
⑿’ A+BC=(A+B) • (A+C)

## Slide 32
⑾’(A • B)• C = A • B • C = A • (B • C)
2.基本定理
⑾ (A+B)+C = A+B+C = A+(B+C)
结合律

## Slide 33
特殊定理——
⒀
A+B
B
A
摩根定理（DeMorgan’s Laws）
= •
A • B
B
A
=
⒀’
+
2.基本定理

## Slide 34
Xl X2 … Xn＝Xl + X2 + … + Xn
Xl + X2 + … + Xn ＝Xl X2 … Xn
（1）
（2）
特殊定理
2.基本定理
特殊定理——
摩根定理（DeMorgan’s Laws）

## Slide 35
变量: 不变
•
＋
＋
•
运算符:
⊙
⊕
⊕
⊙
不能改变原来的优先级
2.基本定理
特殊定理
特殊定理——
对偶规则（ Dual Rule ）
F=A•( B+C )
(F)D = A+B • C
对偶
F=A • + AC
B
(F)D= （A+ • (A+C)
B）
对偶

## Slide 36
①
② 两个逻辑表达式相等，它们的对偶也相等
Dual Rule
F
(F)D
A+BCD = (A+B)(A+C)(A+D)
A • ( B+C+D)
=
AB+AC+AD
Dual Rule
Dual Rule
2.基本定理
特殊定理
特殊定理——
对偶规则的推论
例：

## Slide 37
3. 常用公式
⒃ A+AB=A
⒂ AB+A = A
B
⒄ A+ B = A+B
A
⒅ AB+ C+BC =AB+ C
A
A
⒅’ AB+ C+BCD =AB+ C
A
A
2.基本定理
蕴含律/冗余
律/包含律
合并律
吸收律
消除律
⒅” (A+B) (A +C ) (B+C) = (A+B)(A +C )

## Slide 38
3. 常用公式
⒃ A+AB=A
⒂ AB+A = A
B
⒄ A+ B = A+B
A
⒅ AB+ C+BC =AB+ C
A
A
⒅’ AB+ C+BCD =AB+ C
A
A
2.基本定理
⒅” (A+B) (A +C ) (B+C) = (A+B)(A +C )
A
A
A
A
AB+ C+(A+ )BC
=AB+ C+ABC+ BC
= AB+ C
A
A
A
A
A
(18)的证明：
合并律
吸收律
消除律
冗余律

## Slide 39
3. 常用公式
⒃ A+AB=A
⒂ AB+A = A
B
⒄ A+ B = A+B
A
⒅ AB+ C+BC =AB+ C
A
A
⒅’ AB+ C+BCD =AB+ C
A
A
2.基本定理
⒅” (A+B) (A +C ) (B+C) = (A+B)(A +C )
A
A
A
A
(18)’的证明：
AB+ C+BCD
=AB+ C+BC+BCD
= AB+ C+BC
= AB+ C
A
A
A
A
合并律
吸收律
消除律
冗余律

## Slide 40
⒆ A + B = +AB
B
A
B
A
A + B
= A • B
=( +B) •(A+ )
= +AB
B
A
B
A
A
B
B
A
2.基本定理
“异或”取反
“同或”
=
摩根
摩根
分配+互补

## Slide 41
2 布尔代数
布尔表达式和真值表
逻辑代数定理及规则
基本逻辑运算
代数化简法

## Slide 42
一个逻辑函数有多种不同的表达式
F=AB+AC
=AB+AC
= (A+B) + (A+C)
…..与-或
…..与非-与非
…..或-与非
…..或非-或
= (A+B) • (A+C)
= (A+B) •(A+C)
= (A+B) +(A+C)
= A •B+A •C
= A B • AC
…..或-与
....或非-或非
…..与-或非
…..与非-与
=AB • AC
F=(A+B) •(A+C)
化简

## Slide 43
同一类型的表达式也不是唯一的
F=AB+AC
=AB+AC+BC
= ABC+ABC+ABC+ABC
………..① F1
……….. ② F2
………..③ F3
+
F1
+
F3
+
F2
最简，元件少，可靠

## Slide 44
最简（Minimum Expressions） ？
① 与项（和项）的个数最少
② 每个与项（和项）中变量的个数最少
方法：
代数法（Algebraic techniques）
卡诺图法（K. map method）
① 逻辑门的数量最少
② 逻辑门的输入个数最少
代数化简法
最小成本：
目的：
降低成本
提高可靠性

## Slide 45
F= A+ABC+ACD+CE+DE
= A+ACD+CE+DE
= A+CD+CE+DE
= A+CD+E(C+D)
= A+CD+ECD
= A+CD+E
代数化简法
代数化简法
例：
吸收律
消除律
分配律
摩根
消除律

## Slide 46
×
F= AB+AC+BC+BC+BD+BD+ADE(F+G)
= A+BC+BC+BD+BD+ADE(F+G)
= A(BC)+BC+BC+BD+BD+ADE(F+G)
= A+BC+BC+BD+BD
+ CD
= A+BC+BC+BD+BD
+ CD
= A+BC+BC+BD
+ CD
×
= A+BC+BD
+ CD
例：
分配+摩根
消除律
吸收律
冗余律
冗余律
冗余律

## Slide 47
×
F= (B+D)( B+D+A+G)(C+E)(C+G)(A+E+G )
J = BD+BDAG+CE+CG+AEG
= BD+CE+CG+AEG
= BD+CE+CG
F= (B+D)(C+E)(C+G)
F= A+AB+AC+BD+ACEF+BE+DEF
= A+C+BD+BE
例：
例：
Dual Rule:
Dual Rule:
代数化简法
冗余律
吸收律
吸收律

## Slide 48
F= A+AB+AC+BD+ACEF+BE+DEF
例：
代数化简法
吸收律
×
冗余律
消除律

## Slide 49
优点——
不受变量数目的约束；
对公理、定理和规则十分熟练时，化简较方便。
缺点——
技巧性强
在很多情况下难以判断化简结果是否最简
代数化简法

## Slide 50
2 布尔代数
布尔表达式和真值表
逻辑代数定理及规则
基本逻辑运算
代数化简法