## Slide 1
数字世界精彩无限

## Slide 2
多级门电路
Unit 5
李琼
计算机科学与技术学院
哈尔滨工业大学

## Slide 3
5. 多级门电路
多级门电路（Multi-Level Circuits）
两级门电路的设计
多输出电路的设计
例子

## Slide 4
前提: 忽略输入端原、反变量的差别.
门的级数——在电路输入、输出之间，最大的串行级联的逻辑门的最大数目
1. AND-OR（积之和） 电路 : 两级电路.
2. OR-AND （和之积） 电路 : 两级电路.
3. OR-AND-OR 电路 : 三级电路.
多级门电路
在AND 门和 OR 门构成的电路中，门没有特定顺序，输出门可能是 AND门 或 OR门，不影响级数。

## Slide 5
例：

## Slide 6
3级、 5个门、12个 门输入
多级门电路

## Slide 7
2级、5个门、14个门输入
多级门电路

## Slide 10
①输入： X1, X2, Y1, Y2
输出： F
当 X>Y， F=1；
否则 F=0。
设计组合电路，输入为2个二进制数 X=X1X2和Y=Y1Y2 ，当X>Y, 输出F = 1；否则， F = 0.
例：
多级门电路

## Slide 11
② 真值表
X1 X2 Y1 Y2 | F | X1 X2 Y1 Y2 | F
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 | 0 0 0 0 1 0 0 0 | 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 | 1 1 0 0 1 1 1 0
多级门电路

## Slide 12
0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0
01
00
10
11
01
00
Y1Y2
X1X2
10
11
F = X1Y1 +X2Y1Y2 +X1X2Y2
多级门电路

## Slide 13
③ 与或门
F = X1Y1 +X2Y1Y2 +X1X2Y2
X1
Y1
X2
Y2
F
多级门电路

## Slide 14
④. 采用单一逻辑门(NAND-NAND gates)设计
F = X1Y1 +X2Y1Y2+X1X2Y2
X1
Y1
X2
Y2
F
= (X1Y1) (X2Y1Y2 ) (X1X2Y2)
多级门电路

## Slide 15
5. 多级门电路
多级门电路
两级门电路的设计
多输出电路的设计
例子

## Slide 16
任何电路可以用两级电路实现:
NAND门、 NOR 门:
相比与门、或门——速度更快；价格便宜
两级电路的设计

## Slide 17
1. 使用单一逻辑门（与非门）设计最简二级电路
两级电路的设计
2. 使用单一逻辑门（或非门）设计最简二级电路
3. 使用单一逻辑门（与或非门）设计最简二级电路

## Slide 18
功能完善的（functional complete）逻辑运算组：如果任何布尔函数都可以用一组逻辑运算来描述，则这组逻辑运算是功能完善的。
两级电路的设计
如：与、或、非
因此，如果一组逻辑运算能够实现AND、OR、NOT，则这组逻辑运算也是功能完善的。
如：与非、或非、与-或非

## Slide 19
两级电路的设计
与非门的通用性
？

## Slide 20
两级电路的设计
与非门的通用性

## Slide 21
已知: 最简与或式
F=AB+AB
=AB+AB
=AB • AB
A
B
F
A
B
方法 1： (F' )'
1. 使用单一逻辑门（与非门）设计最简二级电路

## Slide 22
方法 2:
(1) 找出F的最简积之和式.
(2) 画出二级与或电路（AND-OR ）.
(3) 用与非门替换所有逻辑门.
(4) 将连接输出门的所有单个变量取反.
已知: 最简与或式
1. 使用单一逻辑门（与非门）设计最简二级电路

## Slide 23
2. 使用单一逻辑门（或非门）设计最简二级电路
方法 1： (FD)D
F=AB+BC+AC
FD
= (A+B) • (B+C) • (A+C)
=ABC+ABC
=ABC • ABC
F=(FD)D=(A+B+C)+ (A+B+C)
+
+
+
A
B
C
C
B
A
F
已知: 最简与或式

## Slide 24
方法 2:
1. 找出F的最简和之积式.
2. 画出二级或与电路（OR-AND ）.
3. 用或非门替换所有逻辑门.
4. 将连接输出门的所有单个变量取反
已知: 最简与或式
2. 使用单一逻辑门（或非门）设计最简二级电路

## Slide 25
方法： (F' )'
F=AC+BC+AB
F=AC+BC+AB
+
B
A
B
C
C
A
+
F
F=AC+BC+AB
=ABC+ABC
F
=ABC+ABC
+
A
B
C
C
B
A
F
3. 使用单一逻辑门（与或非门）设计最简二级电路
已知: 最简与或式

## Slide 26
正逻辑与负逻辑
客观：只要电路组成一定，其输入与输出的电位关系就唯一被确定下来
主观：输入与输出的高低电位被赋予什么逻辑值是人为规定的

## Slide 27
例：某电路
A B F
L L L
L H L
H L L
H H H
真值表
A B F
0 0 0
0 1 0
1 0 0
1 1 1
真值表
A B F
1 1 1
1 0 1
0 1 1
0 0 0
真值表
正逻辑
负逻辑
与门
或门
对同一电路，既可采用正逻辑，也可采用负逻辑，这不会影响电路结构，但会影响电路逻辑功能。

## Slide 28
5. 多级门电路
多级门电路
两级门电路的设计
多输出电路的设计
例子

## Slide 29
F1 ＝C＋AB, F2 ＝BC＋ABC
B
A
C
F2
B
C
B
A
C
F1
F1 ＝C ＋ AB
＝ C ＋ AB（C＋ C）
＝ C＋ ABC ＋ABC
＝ C ＋ ABC
B
A
C
F2
B
C
C
F1
多输出电路的设计
任务：设计两级 NAND-NAND 电路
关键：寻找共享项!

## Slide 30
0
1
1
1
0
1
1
0
00 01 11 10
0
1
A
BC
0
1
0
1
0
1
0
0
00 01 11 10
0
1
A
BC
F1
F2
F1 ＝ C＋ABC
F2 ＝ BC＋ABC
找到与操作的共享项；
利用共享项简化。
多输出电路的设计

## Slide 31
多输出电路的化简

## Slide 32
5. 多级门电路
多级门电路
两级门电路的设计
多输出电路的设计
例子

## Slide 33
例1： 三人表决器
例2： 举重比赛裁判电路
例3： 操作码生成器
例4： 2-bit 比特串的平方
例5： 半加器 （Half adder）
例6： 全加器 （Full Adder）
例7： 用四个全加器构成并行加法器
例8： 二进制全减器
例9： 三态门(Three-State Buffers)
例10： MOD5选择电路

## Slide 34
例1： 三人表决器的设计
表决器
+5V
×
F
A B C F
0 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1
1
1
1
0
0
1
0
0
00 01 11 10
0
1
A
BC
F=AB+AC+BC
+
F
A
B
A
C
C
B
真值表

## Slide 35
例2： 举重比赛裁判电路的设计
比赛结果用红、绿两只灯显示
  两灯都亮: 成功
  只有红灯亮 : 讨论
  其他: 失败
一个主裁判，两个副裁判
三个裁判均按下自己的按钮，红绿两只灯都亮
两个裁判（其中有一个是主裁判）按下自己的按钮，红绿两只灯都亮
两个裁判（均是副裁判）或仅一个主裁判按下自己的按钮，红灯亮
其它情况，红绿灯都灭
红绿灯与按钮的关系:
比赛结果与红绿灯的关系：

## Slide 36
A B C F2 F1
主副副 红 绿
0 0 0 0 0
0 0 1 0 0
0 1 0 0 0
0 1 1 1 0
1 0 0 1 0
1 0 1 1 1
1 1 0 1 1
1 1 1 1 1
真值表
1
1
1
1
0
1
0
0
00 01 11 10
0
1
A
BC
1
1
1
0
0
0
0
0
00 01 11 10
0
1
A
BC
F2 =A+BC
F1 =AB+AC
+
+
B
C
A
F2
F1
1.三个——红绿都亮
2.一主一副——红绿都亮
3.两副——仅红亮
4.一主——仅红亮
5.其它——红绿都不亮
F2
F1

## Slide 37
A B C F2 F1
×＋－
0 0 0 0 0
0 0 1 1 1
0 1 0 1 0
0 1 1 × ×
1 0 0 0 1
1 0 1 × ×
1 1 0 × ×
1 1 1 × ×
真值表
操作码生成器
F2
F1
×
＋
－
A
B
C
约束：AB = 0
BC = 0
AC = 0
要求：用或非门设计一个操作码生成器，当按下×、＋、－各个操作键时，要求分别产生乘法、加法、减法的操作码01、10和11，不按任何操作键时，操作码为00。
例3： 操作码生成器
ABC=0
ABC=0
ABC=0
ABC=0

## Slide 38
×
×
×
0
1
×
1
0
00 01 11 10
0
1
A
BC
×
×
×
1
0
×
1
0
00 01 11 10
0
1
A
BC
F2 = B+C
F1 = A+C
例3： 操作码生成器

## Slide 39
要求： X 是一个 2-bit 比特串, 设计一个电路，实现 Y=X2
x1 | x0 | y3 | y2 | y1 | y0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
例4： 2-bit 比特串的平方

## Slide 40
ai bi | Ci Si
0 0 0 1 1 0 1 1 | 0 0 0 1 0 1 1 0
Si = ai ⊕ bi
Ci= aibi
要求： 实现 两个1-bit二进制数的加法
+
Si
ai
Ci
bi
ai
bi
Si
Ci
HA
例5： 半加器 （Half adder）

## Slide 41
Si =aibi+aibi=aibi+ aibi + aiai + bibi
=ai (ai + bi )+bi(ai + bi )=ai aibi + bi aibi
= ai aibi bi aibi
Ci= aibi
ai
bi
Si
Ci
例5： 用NAND门实现半加器 （Half adder）

## Slide 42
A＝ a3 a2 a1 a0 ＝ 1011
B = b3 b2 b1 b0 ＝1110
1 0 1 1 ……….. A
1 1 1 0 ……….. B
1 1 0 0 ………… Ci-1
1 1 0 0 1 ……….. Si
+
例6： 全加器 （Full Adder）

## Slide 43
ai bi Ci-1 | Ci Si
0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 | 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1
Ci=(ai ⊕ bi ) Ci-1 + aibi
0
1
0
1
1
0
1
0
00 01 11 10
0
1
ai
bici-1
1
1
1
0
0
1
0
0
00 01 11 10
0
1
ai
bici-1
Si = aibici-1 + aibi ci-1+ ai bici-1+ ai bi ci-1
=(aibi+ ai bi) ci-1 +(aibi + ai bi) ci-1
=(ai ⊕ bi) ci-1 +(ai ⊕ bi) ci-1
= ai ⊕ bi ⊕ Ci-1
Si
Ci
例6： 全加器 （Full Adder）
真值表

## Slide 44
♦ 方案 1：
Si = ai ⊕ bi ⊕ Ci-1
Ci=(ai ⊕ bi ) Ci-1 + aibi
+
Ci
+
+
Si
ai
Ci-1
bi
Si
FA
ai
bi
Ci-1
Ci
例6： 全加器 （Full Adder）

## Slide 45
ai
bi
Si
Ci
+
+
+
Ci-1
Si = ai ⊕ bi ⊕ Ci-1
Ci=(ai ⊕ bi ) Ci-1 + aibi
Si = ai ⊕ bi
Ci= aibi
♦ 方案 2：
例6： 全加器 （Full Adder）

## Slide 46
74LS82 (2-bit)
74LS83， 74LS283 (4-bit )
典型芯片:
例6： 全加器 （Full Adder）

## Slide 47
A3A2A1A0:
Input： 8421 code
S3S2S1S0:
Output：Excess-3 code
S = A+0011
MSI adder的应用: 74x283
例6： 全加器 （Full Adder）

## Slide 48
· 缺点：串行进位，运算速度慢
· 优点：线路简单
· 关键：进位形成时间
· 解决方案：改串行进位为并行进位
（1）串行进位
FA3
C-1
S0
S1
S2
S3
A3 B3
A0 B0
A1 B1
A2 B2
FA2
FA1
FA0
C2
C1
C0
C3
例7： 用四个全加器构成并行加法器
行波进位加法器

## Slide 49
（2） 超前进位
Ci=(Ai ⊕ Bi ) Ci-1 + AiBi
3
2
3
1
2
3
0
1
2
3
1
0
1
2
3
3
2
3
3
2
1
2
0
1
2
1
0
1
2
2
1
2
2
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
G
G
P
G
P
P
G
P
P
P
C
P
P
P
P
G
C
P
C
G
G
P
G
P
P
C
P
P
P
G
C
P
C
G
G
P
C
P
P
G
C
P
C
G
C
P
C
+
+
+
+
=
+
=
+
+
+
=
+
=
+
+
=
+
=
+
=
-
-
-
-
例7： 用四个全加器构成并行加法器
i
i-1
i
i
G
C
P
C
+
=
——进位传播公式

## Slide 50
C-1
G0
P0
G1
P1
G2
P2
G3
P3

## Slide 51
P0G0C0
S3
S2
S1
S0
A0 B0
A1 B1
A2 B2
A3 B3
FA
FA
FA
FA
C-1
进位超前
P1G1C1
P2G2C2
P3G3
C-1
C3
3
2
3
1
2
3
0
1
2
3
1
0
1
2
3
3
2
3
3
2
1
2
0
1
2
1
0
1
2
2
1
2
2
1
0
1
1
0
1
1
0
1
1
0
1
0
0
G
G
P
G
P
P
G
P
P
P
C
P
P
P
P
G
C
P
C
G
G
P
G
P
P
C
P
P
P
G
C
P
C
G
G
P
C
P
P
G
C
P
C
G
C
P
C
B
A
G
B
A
P
i
i
i
i
i
i
+
+
+
+
=
+
=
+
+
+
=
+
=
+
+
=
+
=
+
=
=
=
-
-
-
-
⊕

## Slide 52
M=0 ，加法
M=1 ，逻辑运算
ALU

## Slide 53
1 1 0 0 ……….. A
1 0 1 1 ……….. B
0 1 1 0
0 0 0 1 ……….. Di
—
………… Ci-1
例8： 二进制全减器

## Slide 54
ai bi ci -1 di ci
0 0 0 0 0
0 0 1 1 1
0 1 0 1 1
0 1 1 0 1
1 0 0 1 0
1 0 1 0 0
1 1 0 0 0
1 1 1 1 1
例8： 二进制全减器

## Slide 55
三态：
  0
  1
  Z: 高阻态
例9： 三态门(Three-State Buffers)

## Slide 56
包括三态恒等门、三态非门、三态与非门等，商品名称为缓冲器。
例9： 三态门(Three-State Buffers)

## Slide 57
例9： 三态门(Three-State Buffers)

## Slide 58
0
1
冲突
D=B'A+BC
例9： 三态门(Three-State Buffers)

## Slide 59
应用：
三态总线
例9： 三态门(Three-State Buffers)

## Slide 60
Pin
例9： 三态门(Three-State Buffers)
应用：

## Slide 61
① 真值表( F 为控制信号)
X3 X2 X1 X0
F
X3 X2 X1 X0
F
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1
0
0
0
0
1
0
0
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1
0
0
Φ
Φ
Φ
Φ
Φ
Φ
X=X3X2X1X0为8421BCD码，设计一个MOD 5选择电路，要求选择那些能被5整除的数输出。
例10： MOD5选择电路

## Slide 62
② 化简
Φ
1
01
Φ
1
00
10
11
01
00
X3X2
X1X0
Φ
Φ
10
Φ
Φ
11
F=X2X1X0+X3X2 X1X0
= (X2X1 X0) (X3X2X1X0 )
F = (X2X1 X0) (X3X2X1X0 )
例10： MOD5选择电路

## Slide 63
 电路
X3
Y3
X2
X1
X0
Y2
Y1
Y0
F = (X2X1 X0) (X3X2X1X0 )

## Slide 64
5. 多级门电路
多级门电路
两级门电路的设计
多输出电路的设计
例子